Тульская область

Муниципальное образование Крапивенское

Щекинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23 декабря 2013 года                                                            № 12-284

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",   Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Крапивенское Щекинского района, администрация муниципального образования Крапивенское Щекинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района (приложение №1 и №2).

2. Постановление   разместить на официальном сайте муниципального образования  Крапивенское  Щекинского района.

3. Контроль  за  исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования

Крапивенское  Щекинского района                                   А.Н.Кошелев

Исп.: Абрамова В.И.

Тел.71-0-38

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования Крапивенское

Щекинского района от 23.12.2013г. № 12-284

Схема водоснабжения муниципального образования 
Крапивенское Щекинского района Тульской области на 2013-2023гг.

Тула 2013г.

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

# Реферат

Отчет 22 с.,  рис., 4 табл.

функциональная структура Систем водоснабжения, источники воды, водопроводные сети  и сооружения на них, зоны действия источников водоснабжения, нагрузки потребителей в зонах действия водоснабжения, балансы мощности и  нагрузки в зонах действия источников, балансы воды,  надежность водоснабжения, технико-экономические показатели водоснабжающих организаций, тарифы на воду, технические и технологические проблемы в существующих системах  водоснабжения муниципального образования.

Объектом исследования являлись системы централизованного водоснабжения МО Крапивенское.

Цель работы на данном этапе – анализ существующего состояния систем водоснабжения муниципального образования.

В процессе работы: проведен анализ функциональной структуры существующих систем водоснабжения; проведена оценка фактического состояния систем водоснабжения; составлены балансы мощности и присоединенной к водопроводной сети нагрузки; определены существующие резервы и дефициты установленной мощности; выявлены основные существующие технические и технологические проблемы в системах водоснабжения муниципального образования.

В результате работы:

- определено, что некоторые источники водоснабжения требуют реконструкции;

- выявлен ряд проблем в ресурсном обеспечении водоснабжения, требующих решения в перспективном развитии.

В настоящей работе использовались следующие термины и определения:

- "схемы водоснабжения и водоотведения" - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

- сетевые объекты водоснабжения – сооружения и оборудование на водопроводных сетях обеспечивающие транспорт воды от источника до потребителей воды;

- расчетный элемент территориального деления – территория муниципального образования принятая для разработки схемы водоснабжения на весь срок реализации схемы водоснабжения.

# Содержание

Список исполнителей	Ошибка! Закладка не определена.

Реферат.	Ошибка! Закладка не определена.

Содержание	2

Введение.	2

Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское.»	2

1.1 Система и структура водоснабжения МО Крапивенское.	2

1.2. Технологические зоны водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское.	2

1.3. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения МО Крапивенское.	2

1.4. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения МО Крапивенское.	2

Раздел 2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское.»	2

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское.	2

2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО Крапивенское.	2

Раздел 3. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды МО Крапивенское.»	2

3.1 Водопотребление и протяженность сетей МО Крапивенское	2

3.2 Перспективы развития МО Крапивенское	2

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское.»	2

4.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения МО Крапивенское, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО Крапивенское.	2

4.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение города МО Крапивенское.	2

4.3. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО Крапивенское.	2

Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское.»	2

5.1. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод МО Крапивенское.	2

5.2. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) МО Крапивенское.	2

Раздел 6. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения рабочего МО Крапивенское.»	2

Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО Крапивенское.»	2

Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения рабочего поселка МО Крапивенское  и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.»	2

# Введение.

Схема водоснабжения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2023 года. Схема водоснабжения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоснабжения муниципального образования МО Крапивенское.

На первом этапе разработки Схемы водоснабжения МО Крапивенское проводился анализ существующего положения в сфере производства, транспорта и потребления воды с целью определения базового уровня основных показателей функционирования систем водоснабжения и выявления существующих проблем.

За базовый период в разрабатываемой Схеме водоснабжения принято существующее состояние на 31.12. 2012 г.

Базовыми данными для разработки настоящего раздела работы являлись исходные данные предоставленные Администрацией МО Крапивенское.

# Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское»

## 1.1 Система и структура водоснабжения МО Крапивенское

Муниципальное образование Крапивенское входит в состав Щекинского района, который в свою очередь входит в состав Тульской области РФ. Административный центр муниципального образования Крапивенское Щекинского района является село Крапивна.

МО Крапивенское приурочен к северной части Средне – Русской возвышенности, расчленённый овражно-балочной сетью и измененной последующими эрозионными процессами. Он расположен на реке Упе. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 120 м до 190 м.

Площадь территории в границах муниципального образования – 41041,00 га.

Общая площадь застроенных земель составляет 1355,5 га.

Координаты – 53056’ 20’’ с.ш., 37010’ 20’’ в.д.

Часовой пояс – зимой ИТС+3, летом ИТС+4.

Основной водной артерией является река Красивая Меча, протекающая в 10-ти км юго-западнее МО Крапивенское. В 5-ти км северо-западнее и в 6-ти км восточнее поселка находятся верховья рек Упы и Плава.

Климат умеренно-континентального климата, который характеризуется продолжительной холодной многоснежной зимой и тёплым летом. Безморозный период в среднем продолжается 121−125 дней. Продолжительность отопительного периода в среднем 207 дней. Снежный покров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 50-60 см на защищённых участках и 35−45 см — на открытых. Преобладающие ветры юго-западные, среднегодовая скорость ветра 5 м/сек.

Район находится в зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 550-600 мм, 70% осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую интенсивность, но большую продолжительность. Снежный покров образуется в конце ноября. Устойчивый снежный покров образуется к середине декабря. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова составляет 50 - 60 см на защищенных участках

и 35 - 45 см - на открытых. Глубина промерзания почвы составляет 120 – 140 см.

Преобладающими ветрами являются юго-западные и западные ветра.

Муниципальное образование относится к климатическому району IIВ. Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности, а также рекреации.

Поверхностные воды.

МО Крапивенское расположен в верховьях реки Упа. Русло реки слабоизвилистое, берега крутые, участками обрывистые, достигающие высоты 5,0-10,0 м. Средняя скорость течения 0,2 м/сек.

Гидрогеологические условия и оценка ресурсов подземных вод.

В пределах планируемой территории МО Крапивенское подземные воды встречаются в девонских, каменноугольных и мезозойских отложениях. Девонский водоносный горизонт имеет повсеместное распространение и содержится в трещиноватых известняках озерско-хованского горизонта на глубинах 33,0-46,0 м, выше которого залегают водоупорные малевские глины. Дебиты скважин составляют от 90 до 34 м3/час, удельные дебиты 6,4 и 23 м3/час. Подземные воды обладают напором высотой до 30,0-50,0 м. Статический уровень находится на абсолютных отметках 165,0-180,0 м. Воды данного горизонта не соответствуют нормам питьевых вод по общей жесткости 15,1-22,6 мг-экв/л, содержанию общего железа 2,0-14,1 мг/л, сухой остаток 1,2-1,9 г/л и сульфатов (в отдельных скважинах) до 762 мг/л.

Водоснабжение, входящих в состав МО Крапивенское населенных пунктов, обеспечивается и будет обеспечиваться в перспективе от собственных локальных водозаборов, эксплуатирующих озеро-хованский, упинский и окско-тарусский водоносные горизонты.

Запасы подземных вод по всем водозаборам подтверждаются опытом эксплуатации, но в установленном порядке не утверждались.

Население, промышленность и социальная сфера.

Общая численность прописанного населения составляет 5035 чел.

Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве муниципальных образований России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения – сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

Увеличение численности будет зависеть от социально-экономического развития Щекинского района в целом и рабочий поселок Крапивенское в частности, а также успешной политики, занятости населения, создания новых рабочих мест.

Из достопримечательностей имеется филиал государственного мемориального и природного заповедника Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

На территории муниципального образования имеется пять сельскохозяйственных предприятий:

1.СПК «Крапивенский», площадь с/х угодий 3899,1 га, численность поголовья к.р.с. насчитывается всего – 572 головы, из них коров 380 голов. Надой молока за 9 месяцев текущего года составил 1084 тонны;

2. ООО «Пришненское», площадь 3857, 1га, к.р.с. – 1361 голова, из них коров 500, надой молока за 9 месяцев составил 2219 тонн;

3. ЗАО «Никольское», площадь 1290 га,  к.р.с. всего 934 головы, из них коров 385 голов, надой молока за 9 месяцев составил 1452 тонны;

4. ООО «Агроинвест», 1195,0 га;

5. ООО «Плава», 2563,08 га,

На территории работают предприятия:

- ООО «Тульский консервный завод» - переработка сельскохозяйственной продукции;

- ООО «Крапивенский механический цех» - производство энергетической арматуры для линий электропередач, стройматериалов и деревообработка.

- Компрессорная станция ТУМГ «Мостансгаз Москва».

Источники водоснабжения.

таблица.1. Основные технические характеристики водозаборных устройств.

| № п/п | Место расположения | Обеспечиваемые населенные пункты | Производи-тельность, м3/сут. | Кол-во скважин | % износа | Насосные станции | Станции обезжелезивания | Собственник, обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кол-во | производи- тельность, м3/сут. | % износа | кол-во | производи-тельность, м3/сут. | % износа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Крапивна | с.Крапивна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Очистка воды

Качество питьевой воды подаваемой населению МО Крапивенское с водозаборных сооружений: Воздремский, Троснянский, Западный, ООО «ВКХ», водозабор с.Селиваново является достаточно надежной в эпидемиологическом отношении, по санитарно-химическим показателям характеризуется повышенным содержанием железа, жесткостью, мутностью, что связано с природным составом вод эксплуатируемых водоносных горизонтов.

Но, несмотря на это требуется очистка на станциях обезжелезивания качества воды по содержанию железа и мутности соответствует требованиям Сан Пин 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На двух крупных водозаборах – Воздремском и Троснянском   первоочередно должны быть установлены станции обезжелезивания.

В  связи с высоким содержанием же возникает необходимость  строительства  станций обезжелезивания на других водозаборах.

Обеспеченность узлами учета:

Приборы учета воды установлены на всех водозаборах.

## 1.2. Технологические зоны водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское

Общая протяженность водопроводных сетей, находящихся на балансе предприятия составляет 41,4 км. Строительство водопроводных сетей было начато в 40-х годах, больше половины сетей проложено в 60-80гг., т.е. эксплуатируются уже 25-40 лет. Сети имеют средний износ 78% ,что сказывается на их высокой аварийности.

## 1.3. Результаты технического обследования централизованной системы водоснабжения МО Крапивенское

На основании исходных данных, предоставленных Администрацией муниципалитета (опросный лист, техническая документация, рабочие и исполнительные чертежи, актов приемки, испытаний, паспортов и сертификатов на оборудование, материалы и изделия, журналов ремонта,  другой документации, отражающей влияние на проведение обследования, особенностей функционального назначения и эксплуатации инженерных сетей было проведено обследование.

В рамках обследования были проведены следующие мероприятия:

- изучение имеющейся технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации;

- визуальное ознакомление с объектом обследования;

- выборочное  натурное обследование – измерение линейных размеров, диаметров, сечений, выявление деформаций, дефектов и повреждений, сбор данных по нагрузкам и/или расходам;

- установление необходимости проведения инструментальных измерений и их объемов, определение их мест;

- выявление степени и причин физического износа инженерных коммуникаций на основании анализа результатов обследования, предъявленных заказчиком сведений по условиям эксплуатации,

- поверочных расчетов;

- разработку и подборку схем, эскизов и фотографий поврежденных участков;

- составление заключения (технического отчета) с выводами о возможности эксплуатации или капитального ремонта обследуемых инженерных сетей, рекомендациями по устранению дефектов и повышению надежности.

Рабочей группой специалистов было проведено техническое обследование централизованной системы водоснабжения МО Крапивенское.

Акт №01 от 14 ноября 2013г. прилагается.

## 1.4. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения МО Крапивенское

Собственники элементов системы:

- Муниципальное образование Крапивенское

- СПК «Пришненский»

- ООО «Мострансгаз» филиал Тульское УМГ

Обслуживающие организации.

- ООО «Крапивенское коммунальное хозяйство»

- ООО «Газпром энерго».

# Раздел 2. «Направления развития централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское»

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское включают:

- Обеспечения сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде

- Поддержание стандартов качества питьевой воды

- Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения

## 2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития МО Крапивенское

Развитие МО Крапивенское зависит от экономической ситуации в Тульской области и Российской Федерации в целом.

# Раздел 3. «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды МО Крапивенское»

Фактическое потребление населением горячей, питьевой, технической воды по данным МО Крапивенское:

- среднесуточный централизованный отпуск воды из городского водопровода составил 0,49 тыс. м3/сут., в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населения – 0,41 тыс. м3/сут., на нужды промышленности – 0,08 тыс. м3/сут.;

- средняя норма водопотребления для благоустроенного жилья – 1,854 м3/чел в месяц согласно приложению 1 приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 №45;

-общая протяженность водопроводных сетей по городу – 41,40 км Часть индивидуальной застройки не имеет системы водоснабжения  и пользуется уличными водоразборными колонками.

## 3.1 Водопотребление и протяженность сетей МО Крапивенское

|  | Наименование | Площадь, Км.кв. | Число жителей, ед. | Водопотребление (в том числе на хоз-пит нужды), тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Крапивенское | 41 | 5036 | 0,49(0,41) |

|  | Наименование | Протяженность сетей водопровода |
| --- | --- | --- |
| 1 | МО Крапивенское | 41,40 км |

## 3.2 Перспективы развития МО Крапивенское

|  | Наименование | Площадь, Км.кв. | Число жителей, ед. | Водопотребление (в том числе на хоз-пит нужды), тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО Крапивенское | 41,0 | 5036 | 0,45(0,38) |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

В планировочных районах принимается по одному одновременному пожару, с расходом 10 л/сек в жилой застройке. Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) : 1000 = 36 м3.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводных сетях вдоль проездов и вблизи их пересечений располагаются пожарные гидранты не ближе 5 м от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения.

Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*) и не должно превышать 150 м.

# Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское»

## 4.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения МО Крапивенское, границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО Крапивенское

- Увеличение производительности существующих водозаборов

- Обеспечение потребности в водных ресурсах.

- Бурение и оборудование новых скважин на существующих водозаборах

## 4.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение муниципального образования Крапивенское

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение города МО Крапивенское отсутствуют.

## 4.3. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения МО Крапивенское

Схема водоснабжения

Водопотребление МО Крапивенское на первый этап развития составит 0,22 тыс. м3/сут., на планируемый срок – 0,98 тыс. м3/сут.

Центральный планировочный район

В качестве основного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения района принимается водозаборный узел ООО «ВКХ».

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозабора с увеличением его производительности. Потребуется бурение дополнительных скважин. В дополнение к строительству станции обезжелезивания необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды.

Для улучшения работы системы водоснабжения муниципального образования и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия.

Провести переутверждение запасов питьевой воды на водозаборах. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

Осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Предусмотреть строительство станций обезжелезивания и умягчения на всех водозаборах города (в первую очередь на водозаборе Троснянский).

Разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах.

Выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

Провести капитальный ремонт и реконструкцию городских водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

# Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения МО Крапивенское»

## 5.1. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод МО Крапивенское

Зоны санитарной охраны

В настоящее время организованные зоны санитарной охраны (ЗСО) имеют все скважины водозаборов МО Крапивенское.

Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений в настоящем проекте устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*; границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений – в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

ЗСО источников водоснабжения и водопроводных сооружений показаны на схемах «Зоны с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды (современное состояние)» и «Зоны с особыми условиями использования территории. Охрана окружающей среды (планируемый срок)».

## 5.2. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) МО Крапивенское

Внедрить систему ультрафиолетового обеззараживания воды. Она гарантирует безопасность для потребителя от присутствия в воде вирусных инфекций, которые могут иметь место в открытых водоемах.

# Раздел 6. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения рабочего МО Крапивенское»

# Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения МО Крапивенское»

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- Показатели качества горячей и питьевой воды;

Обеспечение качества питьевой воды должно проводится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О водоснабжении и водоотведении", глава 4.

Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в процентах).

Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (в процентах).

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене (в процентах), своевременная реконструкция/замена участков водопроводной сети, имеющих высокий процент износа.

Снижение аварийности на сетях водопровода (ед/км), путем использования качественных и современных материалов при прокладке новых и реконструкции старых участков водопроводных сетей.  Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей, таких как "Grundfos" и "Wilo".

Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов, бурение резервных водозаборных скважин.

- Показатели качества обслуживания абонентов;

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (метод обратного осмоса, добавление коагулянтов) и умягчения. Увеличение (в процентном соотношении от численности населения) обеспеченности населения централизованным водоснабжением.

3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по

отношению к общему числу абонентов, в процентах):

-население

-промышленные объекты

-объекты социально-культурного и бытового назначения

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

# Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения рабочего поселка МО Крапивенское  и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

По данным Администрации муниципального образования МО Крапивенское бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.

Приложение № 2                                                                                              к постановлению администрации

муниципального образования Крапивенское

Щекинского района от 23.12.2013г. № 12-284

Схема водоотведения муниципального образования 
Крапивенское Щекинского района Тульской области на 2013-2023гг.

Тула 2013г.

# Список исполнителей

| Научные руководители темы кандидат технических наук | ______________ | Юдин М.Ю. |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Исполнители темы | ______________ ______________ | Борбат Е.В. Данько И.В. |
| Ответственные исполнители Главный инженер | _______________ _______________ _______________ | Рунин А.Ю. Кичигин С.В. Арапов Д.С. |
| Соисполнители |  |  |
| Исполнитель | _______________ | Андрюхина О.С. |
| Исполнитель | _______________ | Романова М.А. |

# Реферат

Отчет…21с., 4 рис., 3 табл.

функциональная структура Систем водоотведения, очистные сооружения, канализационные сети и сооружения на них, зоны действия очистных сооружений, нагрузки потребителей в зонах действия водоотведения, балансы мощности и  нагрузки в зонах действия очистных сооружений, балансы стоков, надежность водоотведения, технико-экономические показатели водоотведения, тарифы на услуги водоотведения, технические и технологические проблемы в существующих системах водоотведения муниципального образования.

Объектом исследования являлись системы централизованного и локального водоотведения МО Крапивенское Щекинского района.

Цель работы на данном этапе – анализ существующего состояния систем водоотведения муниципального образования.

В процессе работы: проведен анализ функциональной структуры существующих систем водоотведения; проведена оценка фактического состояния систем водоотведения; составлены балансы мощности и присоединенной к канализационной сети нагрузки; определены существующие резервы и дефициты установленной мощности; выявлены основные существующие технические и технологические проблемы в системах водоотведения муниципального образования.

В результате работы:

- определено, что некоторые системы очистных сооружений имеют чрезвычайно высокий износ – до 80%

- выявлен ряд проблем в системах водоотведения, требующих решения в перспективном развитии.

В настоящей работе использовались следующие термины и определения:

- "схемы водоснабжения и водоотведения" - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития;

- "технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

- "эксплуатационная зона" - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

- сетевые объекты водоотведения – сооружения и оборудование на канализационных сетях обеспечивающие транспорт стоков от источника до очистных сооружений;

# Содержание

Список исполнителей	Ошибка! Закладка не определена.

Реферат.    	Ошибка! Закладка не определена.

Содержание	2

Введение.	2

Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения рабочий Муниципального образования МО Крапивенское»	2

Раздел 2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения МО Крапивенское»	2

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод……………………………..	2

Раздел 3. «Прогноз объема сточных вод МО Крапивенское»	2

Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения МО Крапивенское»	2

Технология очистки с использованием мембранных биореакторов……………………	2

Мембранный элемент. Конструкция………………………………………………………..	2

Стоимость очистных сооружений на основе МБР……………………………………..…..	2

Преимущества  систем очистки сточной воды при использовании МБР………………...	2

Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения МО Крапивенское»	2

Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения МО Крапивенское»	2

Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО Крапивенское»	2

Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО Крапивенское и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	2

# Введение

Схема водоотведения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей с учетом прогноза градостроительного развития на период до 2023 года. Схема водоотведения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоотведения муниципального образования МО Крапивенское.

На первом этапе разработки Схемы водоотведения МО Крапивенское проводился анализ существующего положения в сфере формирования, транспорта и переработки канализационных стоков с целью определения базового уровня основных показателей функционирования систем водоотведения и выявления существующих проблем.

За базовый период в разрабатываемой Схеме водоотведения принято существующее состояние на 31.12. 2012 г.

Базовыми данными для разработки настоящего раздела работы являлись исходные данные предоставленные Администрацией МО Крапивенское.

# Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения муниципального образования   Крапивенское»

В настоящее время на территории Крапивенское действуют автономные централизованные системы водоотведения, принимающие хозяйственно-фекальные и производственные сточные воды. Собственник систем водоотведения - МО Крапивенское, Обслуживающее предприятие - ООО «Крапивенское», ООО «Газпром энерго».

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно снизить негативное влияние очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения города требуется:

-	вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

Общая протяженность сетей канализации составляет 7,5км. Средний уровень износа канализационных сетей составляет порядка 40-42%.

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения МО

Канализационные коллекторы и сети МО Крапивенское:

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

| № п/п | № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | с.Крапивна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения требуется:

-	вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

Канализационные коллекторы и сети Муниципального образования Крапивенское характеризуются крайней степенью износа, нерабочим состоянием очистных сооружений, и сбросом в связи с этим неочищенных стоков в водоемы.

Сброс  неочищенных сточных вод  населенных пунктов через централизованную систему водоотведения в водоемы создает высокую степень угрозы санитарно-эпидемиологическому состоянию Тульской области, загрязняет окружающую среду, наносит огромный ущерб водоемам.

# Раздел 2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения МО Крапивенское»

## Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод.

Нормы водоотведения приняты в согласно приложению 1 приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 №45; Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1.1.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СП 32.13330-2012 в размере 25% расхода стоков от населения.

Объем сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определен на

основании укрупненных норм.

Водоотведение на первый этап

| Наименование потребителей | Норма водоотведения м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Первый этап развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс. чел. | Расход тыс. м3/сут. | Часовой (м3/ч). | Секундный (л/с) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,854 | 1,1 | 5,036 | 0,49 | 0,02 | 0,006 |  |
| Всего по муниципальному округу | 5,036 | 0,49 | 0,02 | 0,006 |  |
| Промышленность |  |
| 25% |  |  |  | 0,098 | 0,005 | 0,001 |  |
| Итого |  | 0,098 | 0,005 | 0,001 |  |

# Раздел 3. «Прогноз объема сточных вод МО Крапивенское»

Водоотведение на планируемый срок

| Наименование потребителей | Норма водоотведения м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Планируемый срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население тыс. чел. | Расход тыс. м3/сут. | Часовой (м3/ч) | Секундный (л/с) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 1,854 | 1,1 | 5,086 | 0,49 | 0,02 | 0,006 |  |
| Всего по планировочному району | 5,086 | 0,49 | 0,02 | 0,006 |  |
| Промышленность |  |
| 20% |  |  |  | 0,098 | 0,005 | 0,001 |  |
| Итого |  | 0,098 | 0,005 | 0,001 |  |

# Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения МО Крапивенское»

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения, включая технические обоснования этих мероприятий:

Ретехнологизация очистных сооружений с увеличением производительности в Крапивенское:

- Реконструкция блока биологической очистки в целях обеспечения нормативных показателей по очистке стоков согласно проекту.

- Устройство очистных сооружений с применением мембранных биореакторов

Востребованность технологий с использованием мембранных биореакторов,  определяется следующими факторами:
1. необходимость совершенствования технологии биологической очистки сточных вод в условиях, когда меняется их исходный состав,
2. повышение требований к качеству очищенных стоков
3. увеличение ответственности за нарушение  норм сброса сточных вод в водоемы.

## Технология очистки с использованием мембранных биореакторов

Традиционные способы биологической очистки сточных вод предполагают использование вторичного отстойника. А в новой технологии активный ил отделяют от очищенной воды при помощи мембраны.
Главной функцией мембраны в очистных сооружениях является разделение биомассы (взвешенных частиц) и сточных вод. Аэрационный блок расположен в основании модуля. Циркуляционный ток активного ила внутри мембранного модуля и в емкости создается аэрацией воздухом. Тангенциальный ток в МБР мешает забиванию мембраны и обеспечивает необходимый длительный фильтр-цикл. Затем очищенная сточная вода поступает в зону разряжения, откуда выводится из модуля по пермеатоотводящим трубкам.

## Мембранный элемент. Конструкция

Использует в очистных сооружениях половолоконные мембраны, функциональный слой которых состоит из поливенилденфторида и полиэфира  – нетканой основы для нанесения селективного слоя мембраны. При использовании этих механически и химически стойких высокомолекулярных соединений, стало возможным производить мембраны высочайшего качества.

Мембранный модуль

Мембрану характеризует маленький размер пор, высокая пористость и узкое распределение пор по размерам. Такая морфология обеспечивает высокую удельную производительность мембраны и отличное качество очищенной воды. При этом сама мембрана высокоустойчива  к обрастанию и забиванию.

Поверхность полых волокон имеет миллиарды микроскопических пор, размер которых составляет 1/1000 диаметра человеческого волоса. Они действуют как физический барьер, препятствуя проникновению примесей, при этом пропуская только молекулы воды.

Установка с мембранами в компактном исполнении

## Стоимость очистных сооружений на основе МБР

Стоимость очистных сооружений с использованием мембранного биореактора сопоставима со стоимостью традиционных очистных сооружений.

## Преимущества  систем очистки сточной воды при использовании МБР

Применение мембранных биореакторов дает целый ряд  преимуществ перед традиционными технологиями по очистке сточных вод:

1. Компактность сооружений и экономия земли
Очистные сооружения с применением мембранного биореактора не содержат большого количества модулей и блоков, составляющих различные этапы очистки сточной воды, который необходимы при традиционной схеме с вторичным отстойником. Таким образом, отсутствие вторичных отстойников, блоков фильтрации и доочистки дает значительную 60 – 20% экономию площади земли под очистные сооружения. В большинстве районов РФ, это приводит к серьезной экономии денежных средств.

2. Высочайшая степень очистки

Используя технологию МБР концентрация активного ила в очистных сооружениях достигает 10 - 20 г/л (в то время, как в традиционном аэротенке она составляет 2 - 3 г/л). 
Благодаря чему происходит:
- интенсивная адаптация  и автоселекция  активного ила,  а его возраст увеличивается до 45 дней;
- возрастает концентрация биомассы, поэтому процесс нитрификации становится более глубоким, чем если использовать схему очистки «аэротенк-вторичный отстойник».

Высокое качество очищенной воды подтверждено экспериментами, а также мировой практикой использования таких систем. Согласно результатам экспериментов, концентрации  всех загрязнений в очищенной сточной воде сооружений с МБР намного ниже, чем у обычных сооружений, которые работают по схеме «аэротенк-вторичный отстойник».

3. Экономичность при эксплуатации
- при эксплуатации сооружений с МБР снижаются энергозатраты.  Это происходит за счет того, что в составе  МБР содержится намного меньше технологического оборудования, такого как насосы и воздуходувные механизмы. Это минимизирует количество потребляемой электроэнергии.
- работа системы целиком компьютеризирована и автоматизирована, что позволяет свести к минимуму количество обслуживающего персонала (это особенно важно для станций производительностью выше  400 м3/сут)
- количество избыточного активного ила в системах с мембранным биореактором на 50 - 20% меньше, чем при использовании с классической технологии, что существенно снижает затраты на утилизацию.

4. Широкая сфера применения
Системы очистки на основе МБР используются в сооружениях  очистки промышленных или смешанных сточных вод. С помощью мембранных биореакторов можно модернизировать  существующие очистные сооружения и организовать эффективный технологический процесс очистки  без крупных денежных вложений в капитальное строительство.

- Строительство блока доосушки и утилизации осадка (по отдельному проекту), строительство площадки складирования и компостирования осадков, строительство площадки складирования и компостирования осадков в целях снижения платы за размещение отходов и сокращения площади иловых карт.

- Проведение рекультивации иловых карт на очистных сооружениях.

- Строительство системы канализации населенных пунктов, не имеющих централизованную систему водоотведения, так же строительство новых очистных сооружений. Данные меры позволят защитить источники водоснабжения от излишнего загрязнения сточными водами.

- Реконструкция существующих канализационных сетей, находящихся в аварийном и близком к нему состоянии

- Работы по капитальному ремонту и восстановлению работоспособности бесхозных сетей канализации, переданных на баланс Крапивенское в целях доведения состояния бесхозных сетей до нормативных требований.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

# Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения МО Крапивенское»

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

# Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения МО Крапивенское»

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации МО Крапивенское о, на первый этап развития составит 30,1 тыс. м3/сут, на планируемый срок – 29,8 тыс. м3/сут.

Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки сточных вод, производительностью - 3,1 тыс.м3/сут. Технологическая схема очистки сточных вод на очистных сооружениях следующая: приемная камера – решетки - песколовка - первичные отстойники - аэротенки - выпуск в реку Дон.

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно  снизить негативное влияние очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

В перспективе, с целью уменьшения объемов залповых сбросов в систему канализации, на всех предприятиях необходимо строительство систем оборотного водоснабжения для повторного использования воды.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения города требуется:

-	вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети города с использованием современных материалов;

# Раздел 7. «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения МО Крапивенское»

Содержит целевые показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

- Доля канализационной сети, нуждающейся в замене.

- Предусматривается реконструкция участков канализационной сети с высокой степенью износа и находящихся в аварийном состоянии.

- Аварийность на сетях канализации (ед/км).

- В целях снижения показателя аварийности, при реконструкции старых и прокладывании новых сетей канализации используются современные и надежные материалы и изделия.

- Износ канализационных сетей

- Необходимо своевременное обследования канализационных сетей и их ремонт/реконструкция.

показатели качества обслуживания абонентов;

- Обеспеченность населения централизованным водоотведением.

- Увеличение (в процентном соотношении) обеспеченности населения централизованным водоотведением. Устройство новых сетей канализации в населенных пунктах МО Крапивенское, не имеющих централизованного водоотведения.

показатели качества очистки сточных вод;

- Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в

процентах)

- Устройство новых канализационных сетей в населенных пунктах Крапивенское, не имеющих централизованного водоотведения и возведение очистных сооружений. Своевременное обслуживание, реконструкция, ретехнологизация и возведение новых очистных сооружений.

- Доля сточных вод, обрабатываемых по НДТ (наилучшим доступным технологиям) (в процентах)

- Использование современных материалов и изделий на модернизируемых и вновь возводимых очистных сооружениях.

- Удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод (КВт ч/м.куб).

- Установка компенсаторов реактивной мощности на объектах водоотведения.

# Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения МО Крапивенское и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйных объектов системы водоотведения по данным Администрации Муниципального образования Крапивенское не выявлено.